经开区路灯养护工程（二次）

## （自行公开招标）

交

易

文

件

招   标   人: 滁州市同创建设投资有限责任公司 （盖章）

招标代理机构: 滁州市建设工程招标代理有限公司 （盖章）

发 布 日 期 :              2020年4月

目  录

招标信息公告	3

一、投标人资质条件要求	5

二、评标办法	6

三、合同条款	8

四、考核办法	15

五、投标文件的编制	21

六、投标文件的密封和递交	21

七、投标文件格式	22

# 招标信息公告

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人及代理单位 | 招标人名称：滁州市同创建设投资有限责任公司 地址：安徽省滁州市全椒北路155号 联系人：欧明郁 朱宝山 联系方式：0550-33219389、18955085876 代理机构名称：滁州市建设工程招标代理有限公司 地址：滁州市长江商贸城B区3幢303室 项目负责人：刘振宇、袁民超 联系方式： 0550-3087633、15345505550 |
| 2 | 项目名称 | 经开区路灯养护工程（二次） |
| 3 | 范围及内容 | 建设地点：滁州市经开区 建设规模：本项目为路灯设施低压部分维修养护，范围包括业主单位管辖的所有道路的路灯设施，包括所有灯杆、灯具、光源电器、地埋及架空管线电缆、配电箱（柜）、检查井等，暂计有节能灯、高压钠灯、LED路灯等约3809盏，具体设施数量随着养护范围内新建、改建、移交等情况发生,可能发生增加或减少。具体内容详见清单及施工图，工程造价约98万元。 |
| 4 | 项目时限 | 合同签订后至2021年 月 日（自合同签订之日起服务期一年） |
| 5 | 投标人资质条件 | 详细要求见附件 |
| 6 | 投标人提交投标文件 的截止时间 | 2020年5月8日10时00分。 |
| 7 | 投标地点 | 滁州经济技术开发区管委会辅三楼会议室【滁州市全椒路155号】 |
| 8 | 最高限价 | 1、工程设置投标报价最高限价及综合单价最高限价，投标报价最高限价975115.00元（含暂列路灯迁移费用8.0万元），综合单价最高限价235.00元/盏/年。投标人报价不得高于（不含等于）本项目最高限价，否则按无效标处理。 2、因疫情影响，路灯养护脱管近6个月，现状存在部分路灯损毁。各潜在投标人自行勘察管养范围内线路、设备和路灯盏数，中标人在签订合同之日起1个月内完成现有管养范围内所有设备及路灯的修复工作，确保线路、设备和路灯百分之百完好，所需费用包含在中标单价内，甲方不再单独支付维修费用，甲方在签订合同后1个月组织验收，达不到完好要求，扣除当月养护费用。 3、路灯迁移：养护单位必须按招标人要求对路灯进行迁移或拆除，若发生拆除，招标人给予养护单位2000元/组的拆除费（拆除后的路灯暂放在养护单位的仓库，并由养护单位进行保管），若发生迁移，招标人给予养护单位4000元/组的迁移费（迁移费含旧路灯的拆除、保管费，路灯的安装（迁移后地址）、调试及通电后亮灯的所有费用）。 中标单价包死，今后不做任何调整。投标人投标报价中应充分考虑运输、装卸、安全、技术、服务、保险、税金、验收、风险等及完全达到交易文件要求内容并通过验收合格所需的全部费用。招标人不再另行支付因养护维修、抢修等情况需增加材料、人员、机械等的任何费用。因材料丢失、被盗等所造成的损失视为中标人巡查不到位，所有损失由中标人负责（不可抗力除外）。 |
| 9 | 评标办法 | 评标采用经评审的最低价法，详细要求见附件 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金数额：1.8万元，开标时现场交纳至招标人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息。 退还方式：未中标单位的投标保证金当场退还，中标单位的投标保证金在中标人足额交纳履约保证金并签订合同后，五个工作日内退还投标保证金，投标保证金不可转为履约保证金。 |
| 11 | 投标文件份数 | 共4份。正本一份、副本三份。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 12 | 递交投标文件 | 投标文件应包含授权委托书，投标文件要求的资质、人员、设备相关材料复印件（复印件均须每页加盖公章，相应的原件中标后提供业主核查，如有弄虚作假一经发现，将取消中标资格并取消其三年内在开发区管委会及所有下属公司所有招标项目的投标资格。），投标函；投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章。 详见交易文件要求。 |
| 13 | 评标人员 | 招标人依法组建。 |
| 14 | 维修养护规定要求及处罚 | 详细要求见附件 |
| 15 | 付款方式 | 1、本项目不预付工程款。 2、按半年付款，由发包人在每半年养护期满后30日内，足额支付上半年养护合格工程量的养护费用，中标单位须提供一般纳税人增值税专用发票。 半年结算价=中标综合单价/2×实际已亮路灯数量+新增已亮路灯数量×中标综合单价/12×维护月份+（路灯迁移或迁移含安装）数量*（路灯迁移或迁移含安装）单价。 注：招标人每个月随机抽查一至二次，路灯亮灯率（亮灯率按实计算）和设施完好率不能满足第五条要求的，视为养护不合格，其结算价将按以下标准进行扣除： 1、每条路的路灯亮灯率（亮灯率按实计算）在第五条要求的基础上（保证每条路的亮灯率在98%（含）以上）每减少1%的，按2000元/月·次进行扣除，直到扣完为止。（详见维护内容及方案及考核细则） 2、每条路的设施完好率（完好率按实计算）在第五条要求的基础上（每条路的设施完好率在95%以上）每减少1%的，按2000元/月·次进行扣除，直到扣完为止。（详见维护内容及方案及考核细则） |
| 16 | 照明设施维护的考核 | 详细要求见交易文件 |
| 17 | 履约保证金 | （1）银行转账或银行保函【须为银行或保险公司或担保公司出具的见索即付保函（无条件保函）】 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：（中标价-暂列金额）×10% 缴款单位：滁州市同创建设投资有限责任公司 开户行及账号：中行滁州分行营业部 182729065428 汇款务必注明缴款人名称及用途，切勿以现金存入。 交纳时间：确认中标单位后3个日历天内。 财务电话：0550-3520529、 15212018031 李娇娇 公示期结束后，3个日历天内足额交纳履约保证金或银行保函(投标保证金不能转为履约保证金)并领取中标通知书，领取中标通知书后7个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金或银行保函或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金或银行保函按要求缴纳的，自合同签订后起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 1、采用银行转账方式，履约保证金退还方式：养护期满且验收合格（所有道路路灯设施完好，交接完成）后30日内一次性无息退还。（招标人缓建或停建的项目除外） 2、采用银行保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至养护期满经验收合格（所有道路路灯设施完好，交接完成）后30日内；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由招标人准许后撤销。（招标人缓建或停建的项目除外） |
| 18 | 中标价 | 经投标人确认的，经过修正的中标人的投标报价即为中标价。 |
| 19 | 图纸、清单、控制价 | 随招标文件一同发布，请在国家级滁州经济技术开发区网站（http://kfq.chuzhou.gov.cn/）下载。 |
| 20 | 重要说明 | 本项目实行法定代表人和项目负责人约谈制度：项目中标公示期满，下发中标通知书前，中标单位必须按照招标人的规定时间参加项目开工前约谈，中标单位的法定代表人和项目负责人必须参加约谈会议，未按照规定时间要求参加约谈或中标单位的法定代表人和项目负责人没有参加约谈会议的，视为自动放弃中标，并取消其三年内在开发区管委会及所有下属公司所有招标项目的投标资格。 |
| 21 | 代理费 | 本工程代理服务费用按1500元收取，包含在报价中，由中标单位领取中标通知书时一次性向代理公司支付。 |
| 22 | 勘察现场及投标预备会 | 不再集中召开招标答疑会，投标人自行组织勘察现场。投标人须慎重考虑踏勘现场，对现场不清楚或有异议可咨询业主项目负责人，中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加维护费用。 业主项目负责人：朱宝山 联系方式：0550-33219389、18955085876 |
| 23 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有疑问，请于 2020 年 5 月 5 日9时前发送至代理公司邮箱：1452266302@qq.com。并及时电话告知代理公司工作人员：联系电话15345505550。 |
| 24 | 招标人澄清的时间及方式 | 2020 年 5 月 6 日17时后；在国家级滁州经济技术开发区网站（http://kfq.chuzhou.gov.cn/）予以公告。 |
| 25 | 特殊 说明 | 安徽省中灏工程咨询有限公司 若上述企业参加本项目投标，其投标文件将被拒收。 |

# 一、投标人资质条件要求

1、投标人资质要求：须具备城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质的企业；

2、拟任项目负责人资格要求：项目负责人必须为机电工程专业或市政公用工程专业二级及以上注册建造师（须在本单位注册，并提近一年在本单位的社保证明），并同时具备建造师安全生产考核合格证书(B证)；

3、至少配备1名专业电工（具有电工作业的特种作业操作证，年龄不得超过60周岁），1名驾驶员（驾驶员B证 以上）和1名安全员，电工与安全员与驾驶员不能兼任。开标时须提供相关人员证件和近一年在本单位的社保证明；另中标人开始养护维修工作后，必须保证配置足够辅助人员完成工作任务，如辅助人员不够由中标人自行解决，所有费用均包含在投标报价中，招标人不另行支付任何费用；

4、至少拥有一辆常规巡查机动车辆。须为投标人自有车辆，中标后供本项目使用，需提供相应的车辆行驶证，且该行驶证中所有人为该投标人，视为该车辆为投标人自有车辆，否则视为不符合招标要求。

5、投标人须拥有或承诺于中标后7日内采购（提供承诺书，如中标后7日内未采购或采购不符合相应要求，则取消中标资格）一辆作业高度大于等于14米的专用高空作业维修车（必须是专业高空作业车，不允许是吊车（起重车），且须提供能够证明高空作业车是14米及以上的相关证明材料：提供高空作业车具体型号的产品介绍或说明书（盖投标人章）以最大作业高度作为评标依据），须为投标人自有机械设备，需提供相应的车辆行驶证，且该行驶证中所有人为该投标人，视为该车辆为投标人自有车辆，否则视为不符合招标要求。

# 二、评标办法

一  总  则

1.为进一步简化招标程序，提高建设工程招标工作的效率，结合实际，制定本办法。

2.本办法为本工程施工交易文件的组成部分。

3.评标定标活动遵循公平、公正、公开的原则。

4.评标定标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。投标人如有采取任何方式干扰评标工作，一经发现即取消投标资格。

5.评标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

6.本工程评标定标程序：

6.1组建评标小组；

6.2在经开区纪监工委监督下,截止开标时间，由招标人3名（含3名）以上代表组成的评标小组对投标投标文件进行计算和审查，最终按投标总报价最低的原则推选出一名中标候选人。

6.3本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足交易文件实质性要求的投标文件，最终按投标报价最低原则，推荐投标报价最低的为第一中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价最低的投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

6.4推荐有排序的中标候选人；

6.5对中标候选人进行网上公示，公示期为2日；

6.6确定中标人。中标公示后，若招标人未接到投诉或招标人纪检部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.7  因在疫情期间，为有效遏制新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散和蔓延，切实保障人民群众的身体健康和生命安全，若潜在投标人小于10家（不含），请各潜在投标人戴好口罩，在标室正常开标分散就坐；若潜在投标人大于10家（含等于），请各潜在投标人快速签到，提交投标文件及保证金，核对人员到场情况后请各投标人自行离开，电话保持畅通。若中标，代理公司将电话通知中标人返回开标现场，未打电话通知的即未中标。
返回时须携带好本人身份证原件及法人证明或授权委托书，否则，取消其中标资格，其他投标单位可打电话咨询中标结果，也可关注网上中标结果公示。

二  推荐中标候选人与定标

7、投标人在投标时需要编制工分项报价清单表，否则，按无效投标处理。

8、在经开区纪监工委监督下,截止开标时间，由招标人3名（含3名）以上代表组成的评标小组对投标投标文件进行计算和审查，最终按投标总报价最低的原则推选出一名中标候选人。

9、本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足交易文件实质性要求的投标文件，最终按投标报价最低原则，推荐投标报价最低的为第一中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价最低的投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

10、招标人将中标候选人名单在国家级滁州经济技术开发区网站（http://kfq.chuzhou.gov.cn/）公示2日，公示期满后无异议的招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人，中标人公示结束后3日内交齐履约保证金并签订合同。

10.中标价的确定：经投标人确认的，经过修正的中标人的投标报价即为中标价。

11.当中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或者交易文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者中标被依法确认无效的，招标人可以在有关部门的监督下从余下的投标人中重新确定中标候选人或重新招标。

中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照交易文件要求在规定期限内提交履约保证金的，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

12.中标公示结束后,中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金，招标人可取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金额的,中标人应当对超过部分予以赔偿,并承担违约的法律责任。

三  附   则

13．本评标定标办法未尽事宜，按照法律、法规、规章、及有关规定执行。

# 三、合同条款

一、协议书格式

发包人（全称）

承包人（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围。

三、合同工期

开工日期：   年   月   日

竣工日期：   年   月   日

合同工期总日历天数日

四、质量标准

工程质量标准：  符合国家质量验收合格标准

五、合同价款

金额（大写）：元（人民币）

￥：万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件、技术要求

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定：后生效。

发包人：（公章）                   承包人：（公章）

住所：                            住所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

邮政编码：                        邮政编码：

工商行政管理机关鉴证意见：        建设行政主管部门登记备案

经办人：     年月日                 经办人        年  月 日

二、通用条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

三、专用条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第三部分通用条款。

1、中标企业管理

第一条 中标企业应接受招标人的监督和管理。

第二条 合同协议书有效期间，中标企业出现改制、撤销、清算或被现行行业主管部门限制（取消）投标、施工资质或暂无建造师和项目管理人员等，不具备项目实施主体资格和个体资格，不具有项目施工能力时，应及时向招标人提出书面申请，暂停施工资格。未及时申报的，视同中标人弄虚作假，招标人视情节轻重给予没收履约保证金、取消中标资格、列入不良记录、限制投标等相应处罚。

第三条 中标人不得以任何理由放弃中标资格。

第四条中标人出现下列情况之一的将取消中标资格，履约保证金不予退还，情节严重构成犯罪的移交司法机关依法处理。

1、弄虚作假或伪造变造相关资质证明材料的；

2、围标、串标的；

3、不能按照招标人要求进行维修或无故拖延工期造成一定后果和影响的；

4、出现重大安全事故的；

5、拖欠农民工工资，引发群体性上访事件的；

6、违法分包、转包出借资质的；

7、建设单位履约评价被确定为不合格或工程质量验收不合格未能在规定时间整改到位的；

8、违法廉政建设相关规定的；

9、无故放弃中标资格的。

2、合同价款的确定

第一条  计价依据

1、 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

2、2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

3、2018版《安徽省市政工程计价定额》；

4、2018版《安徽省建设工程费用定额》；

5、省、市施工期截止前的有关政策性文件；

6、经业主认可的签证等相关其他资料；

7、其他未约定的事项另行约定。

#### 第二条 价格调整

1、市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整      。

#### 第三条  计量、结算

1、工程量：由施工单位、建设单位、审计单位、监理单位四方按实计量。

2、半年结算价=中标综合单价/2×实际已亮路灯数量+新增已亮路灯数量×中标综合单价/12×维护月份+（路灯迁移或迁移含安装）数量*（路灯迁移或迁移含安装）单价。

#### 第四条  工程款支付

1、本项目不预付工程款。

2、按半年付款，由发包人在每半年养护期满后30日内，足额支付上半年养护合格工程量的养护费用，中标单位须提供一般纳税人增值税专用发票。

半年结算价=中标综合单价/2×实际已亮路灯数量+新增已亮路灯数量×中标综合单价/12×维护月份+路灯迁移/迁移含安装数量*路灯迁移/迁移含安装单价。

注：招标人每个月随机抽查一至二次，路灯亮灯率（亮灯率按实计算）和设施完好率不能满足第五条要求的，视为养护不合格，其结算价将按以下标准进行扣除：

1、每条路的路灯亮灯率（亮灯率按实计算）在第五条要求的基础上（保证每条路的亮灯率在98%（含）以上）每减少1%的，按2000元/月·次进行扣除，直到扣完为止。（详见维护内容及方案及考核细则）

2、每条路的设施完好率（完好率按实计算）在第五条要求的基础上（每条路的设施完好率在95%以上）每减少1%的，按2000元/月·次进行扣除，直到扣完为止。（详见维护内容及方案及考核细则）

#### 第五条  乙方服务内容及要求

经开区路灯管理及维护工程维护内容及方案

一、维护工作内容：

（一）高杆变配电、控制设备工程

1、路灯配电柜：测量电压、电流和接地电阻。更换负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯；窗和门锁检修，清扫灰尘等；

2、落地式路灯配电箱：测量电压、电流和接地电阻。更换失效的熔断器接触器和熔芯；门锁检修，清扫灰尘等；

3、三遥设备、监控终端和值班抢修：更换损坏的电源板、显示板、蓄电池、变压器和中间继电器，终端站总成和壳体的维护保养。

（二）高杆照明设施

1、高杆照明设施的维修范围的上限为主电缆接线端；

2、每季度更换寿终的灯泡、镇流器、触发器，更换老化的引上电缆和灯盘的布线，更换破损的瓷灯头、灯具，保证每条路的亮灯率在98%（含）以上；

3、清洗灯具，保证每条路的维护系数不低于0.8，对灯盘、灯杆应定期进行防腐刷漆，在每天巡查中发现灯杆上出现的小广告、牛皮癣等张贴物要及时发现及时处理；

4、接地电阻测试每年不少于一次；

5、检修配电板，检查整修检修门、锁缺损部分，确保每条路的设施完好率在95%（含）以上；

6、校正灯盘、灯杆时，垂直度偏差不得超过2‰（含）；

7、框架型升降式高杆照明设施：更换失效的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电缆、灯盘、钢丝绳、卷扬机、灯杆，测接地电阻，刷漆和巡视；

9、装饰型升降式高杆照明设施：更换失效的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电缆、灯盘、钢丝绳、卷扬机、灯杆，测接地电阻，刷漆和巡视。

（三）中杆照明设施

1、中杆照明设施的维修范围的上限为主电缆接线端；

2、每星期更换寿终的灯泡、镇流器、触发器，更换老化的引上电缆和灯盘的布线，更换破损的瓷灯头、灯具，保证每条路的亮灯率在98%（含）以上，每条路的设施完好率在95%以上；

3、清洗灯具，保证每条路的维护系数不低于0.8，对灯盘、灯杆应每半年进行防腐刷漆，在每天巡查中发现灯杆上出现的小广告、牛皮癣等张贴物要及时发现及时处理；

4、接地电阻测试每年不少于一次；

5、检修配电板，检修门完好，不缺损；

6、校正灯盘、灯杆，垂直度偏差不得超过2‰（含）；

7、框架型固定式中杆照明设施：更换失效的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电缆、灯盘、灯杆，测接地电阻，刷漆和巡视；

8、装饰型固定式中杆照明设施：更换失效的灯泡、镇流器、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电缆、灯盘、灯杆，测接地电阻，刷漆和巡视。

（四）养护单位必须按招标人要求对路灯进行迁移或拆除，若发生拆除，招标人给予养护单位2000元/组的拆除费（拆除后的路灯暂放在养护单位的仓库，并由养护单位进行保管），若发生迁移，招标人给予养护单位4000元/组的迁移费（迁移费含旧路灯的拆除、保管费，路灯的安装（迁移后地址）、调试及通电后亮灯的所有费用）。

二、管理维护路灯工程量清单

| 滁州经开区路灯养护工程（二次）数量统计表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 起止范围 | 计量单位 | 实际数量（盏） | 箱变数量 | 备注 |
| 1 | 清流路（双） | 上海路-徽州路 | 盏 | 216 | 2 | 高压钠灯 |
| 2 | 九江路（双） | 上海路-苏州路 | 盏 | 52 |  | 高压钠灯 |
| 3 | 长江路（双） | 上海路-滁州大道 | 盏 | 404 | 4 | 高压钠灯 |
| 4 | 世纪大道（双） | 上海路-滁州大道 | 盏 | 376 | 4 | 高压钠灯 |
| 5 | 铜陵路（双） | 上海路-徽州路 | 盏 | 216 | 2 | LED灯 |
| 6 | 浦东大道（双） | 上海路与永阳路交口以北 | 盏 | 48 | 1 | 高压钠灯 |
| 7 | 苏州路（双） | 世纪大道-安庆路 | 盏 | 312 | 3 | 高压钠灯 |
| 8 | 杭州路（双） | 中新大道-铜陵路 | 盏 | 648 | 5 | 高压钠灯 |
| 9 | 溧水路（单） | 杭州路-徽州路 | 盏 | 24 | 1 | 高压钠灯 |
| 10 | 滁州大道（双） | 溧水路-扬子路 | 盏 | 332 | 4 | 高压钠灯 |
| 11 | 徽州路（双） | 铜陵路-清流路 | 盏 | 374 | 4 | 高压钠灯 |
| 12 | 苏滁大道（双） | 世纪大道-海宁路往北 | 盏 | 196 |  | 高压钠灯 |
| 13 | 海宁路（双） | 徽州路-滁州大道 | 盏 | 180 |  | 高压钠灯 |
| 14 | 安庆路（双） | 上海路-徽州路 | 盏 | 236 |  | 高压钠灯 |
| 15 | 淮河路（双） | 上海路-苏州路 | 盏 | 56 |  | 高压钠灯 |
| 16 | 淮河路（中杆灯） | 上海路口、苏州路口 | 盏 | 16 |  | 高压钠灯 |
| 17 | 龙山路（双） | 紫薇路-凤阳路 | 盏 | 20 | 1 | 高压钠灯 |
| 18 | 徽杭路（单） | 杭州路-徽州路 | 盏 | 28 |  | 高压钠灯 |
| 19 | 徽杭路（中杆灯） | 杭州路-徽州路 | 盏 | 8 |  | 高压钠灯 |
| 20 | 天鼎丰路（单） | 滁州大道-湖州路 | 盏 | 27 |  | 高压钠灯 |
| 21 | 同乐路（双） | 紫薇路-凤阳路 | 盏 | 40 |  | 高压钠灯 |
| 合计：3809盏 |

管理维护项目具体包括：灯杆、灯具、灯罩、灯泡、电缆线、线路、箱柜及路灯辅助设备等日常维护。无线控制终端由中标单位维护使用，费用包含在投标报价中。

三、报价要求：

中标人管理维护内容包括上述所有灯杆、灯具、电线缆、配电设备等管理维护，并自行勘察现场，招标人对本次维护综合单价一次性包死，不再支付其他任何费用。中标人不得在中标后，以其他变更等形式向招标人索取任何报价范围外的费用。

四、管理维护方职责及范围：

1、中标人在管理养护期间要确保路灯照明设施完好（灯杆、灯具、灯罩、灯泡、灯柱、电缆、电线、配电柜及路灯辅助设备等）和达到路灯照明设施的设计要求。若中标单位未能按本项目服务合同的要求进行服务，造成本项目的照明设施等被盗、被破坏的损失，由其承担并进行原样修复。

2、自觉接受招标人及有关部门的监督管理，必须无条件服从招标人组织的突击性任务，并在不同季节、不同时间段，根据业主的要求及项目的实际需求，调控路灯的照明时间和照明范围。

3、按时、按标准、按要求完成招标人所分配的工作，如在突击性任务中，未按照招标人要求，使维护工作不到位造成突击性任务所在项目不合格，对中标人处以合同价款总额5％的违约金。

4、中标人必须落实安全生产措施，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，中标人负责事故处理及一切费用，概与招标人无关。

5、中标人应承担的维护内容，及按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续和办理暂住证等手续。

6、中标人应严格遵守国家法律、法规，做好社会治安综合管理等工作。中标人员工有违法乱纪的行为，中标人应承担一切经济责任和法律责任。

7、在合同期内，中标人因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，与招标人无关。

8、中标人无故停止工作,招标人有权按损失程度扣减维护费，并没收履约保证金。

9、中标人必须积极响应并接受上级组织的监督检查，若由于中标人的原因受到相关领导的批评，经调查认定情况属实的，视情节轻重予以罚款；造成恶劣影响的，招标人有权单方面终止合同。中标人在工作过程中必须随时、随地接受广大市民的监督，若受到市民的投诉，经调查认定情况属实的，视情节轻重予以罚款；造成恶劣影响的，招标人有权单方面终止合同。

10、所有的维护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失由中标人负责。

11、维护单位每天巡查一次各地点亮灯情况，并记录在案。

五、管理维护要求：

1、维护方定时勘察亮灯情况，每月28日上报管理单位损坏及需更换的灯具、配件清单，对损坏急需更换的灯具器件拍照，并说明原因，制定维修方案，待招标单位批示后及时维修，由管理维护方承担损失费用。

2、控制设备必须专人管理，每月定期维修，值班人员应负责对控制设备及备变配电设备进行监视，收集其资料。

3、设备抢修情况，保养线路、故障抢修工作，必须做好原始记录并备案。

4、维护巡视人员须每天晚上18点-次日06点，在维护区域内进行巡视与维护。由维护班长带维护人员巡视检查，巡视期间发现照明设施以及电源设施被盗、破坏，及时通知项目部，由项目部负责将偷盗情况及时上报招标单位并做好备案记录，并通知维护巡视人员做好影像资料。养护单位在发生被盗事件时应及时报警，且对被盗损失有进行追偿的权利。

5、项目部及时将偷盗、破坏设施恢复所需的材料安排到位，在24小时内安排维护人员将设施恢复并投入正常使用。

6、将设施偷盗的损失汇总做好备案记录并上报招标单位，分析偷盗原因以及防范办法，如在电力设施上加装防盗装置，尽量减少偷盗的机会及增加偷盗的难度；增加巡视的次数；在容易偷盗的区域安排维护人员蹲点守侯；和区域内亮化建筑的物业安保加强联系，发现有可以动向及时联系，排除偷盗隐患。

7、灯具在维护过程中出现中断时，必须将留下的灯具用原包装包装好。

8、灯具入库后建立严格的成品保护值班制度。

9、储存照明器具、配电箱的仓库，必须满足照明器具、配电箱在仓库期间不受损伤的条件，搬运时轻拿轻放，以免碰坏。

10、照明器具、配电箱安装时，应注意整洁，防止污染建筑物。

11、配电箱安装时保持清洁，不污染设备及建筑物，在每天巡查中发现的小广告、牛皮癣等张贴物要及时发现及时处理。

12、安排专人负责通电调试，调试完成后，未经许可，其他人员不得随意操作。

四、对养护单位的其他要求

1、持证挂牌上岗制度

工作人员持证上岗和挂牌上岗制度。特殊工种上岗人员具备相应专业技能和从业资格。 管理养护人员上班穿统一工作服，戴统一反光袖,上班期间均挂牌上岗,电工带电作业要佩戴绝缘手套，穿绝缘鞋,施工过程要设置醒目的警示隔离装置。

2、24小时值班巡查制度

实行24小时值班巡查，对外公布值班和投诉电话。工作人员值班巡查期间，坚守岗位，做到不脱岗、不溜岗，按时交接班，并认真做好每日巡查记录。

3、从事养护的人员不少于8人（含项目负责人），并持有高空作业证的，不少于3人。外出巡查队伍不少于2组（白天1组、夜间1组），每组不少于2人【投标文件中须提供相关人员配置清单及资格证书】。

4、养护单位负责巡查，若出现配电箱、电缆等相关材料设备被盗或遗失，由养护单位负责更换同类型同档次设备材料，其费用包含在投标报价中，投标人应综合考虑。

5、养护单位的货物存放仓库必须在100平米以上。

6、养护单位拟投入本项目的主要设备必须满足下表，否则招标人有权单方面解除合同，给招标人带来的相应损失，由养护单位承担，养护单位所提供的设备必须满足日常养护所需。【投标文件中须提供相关设备配置清单及相关证明材料（专用高空作业维修车可按资质要求提供材料）】。

| 设备名称 | 尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 专用高空作业维修车 | 不低于14米 | 1辆 |
| 升降平台 | 12米 | 1台 |
| 日常巡查车 |  | 1辆 |
| 发电机 | 100kw | 1台 |
| 接地电阻测试仪器 |  | 2个 |
| 绝缘电阻测试仪 |  | 2个 |
| 万能表 |  | 2个 |
| 其他路灯养护相关检测、测量设备 |  |  |

五、承包方式

承包方式：维护总承包【包工、包料、包质量、包管理（含巡视责任）、包安全】 。

六、养护期

1、养护期：一年。

2、中标人未按合同履行约定的，且在招标人发出书面等通知后一周内，拒不履行约定和服从管理的，招标人可重新组织招标，一切损失由中标人承担。

3、中标人存在下列情况之一的，且在招标人发出书面等通知后一周内，拒不履行约定和服从管理的，招标人可重新组织招标，一切损失由中标人承担。

3.1道路照明设施运行安全及从业人员的作业安全。在维修过程中，出现安全事故的；

3.2自接到紧急（交通）事故处理通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内无法到现场处理；

3.3线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复，三次以上无法修复的；

3.4出现线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，或造成经济损失达10万元以上的；

3.5不能按当天天气、气候等情况调节亮灯时间的，发现3次以上的；

3.6出现大面积灭灯情况，在48小时内未能修复；当同一配电箱控制范围内当月出现2次以上（包括2次）非外界因素引起的大面积灭灯情况；

3.7照明设施损坏，未上报招标人，或被举报5次及以上的。

七、质量要求

1、工程质量必须达到国家路灯管理维护质量 合格 标准。

2、本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定。

# 四、考核办法

路灯管理养护考核办法

为了加强亮化设施养护管理，确保路灯照明正常运行，落实路灯设施承包管养责任，特制订考核细则、考核特别规定及考核结果评定与执行的规定。考核满分100 分，考核内容、考核标准、评分方法，标准如下：

（一）、项目部考核细则。（15分）

考核内容：项目部配备办公室、仓库、工作人员、巡查车辆、高空作业车、路灯编号、安全防护设备等运转情况及保管交接登记情况。

考核标准：中标人必须按照成立项目部内容及要求配备办公室、仓库、工作人员、巡查车辆、高空作业车及安全防护设备，同时，建立相关的各项管理制度。项目部人员、车辆必须在岗在位，维修更换过程中必须做好安全防护。另外，按规定时间完成路灯编号及与原管养公司进行路灯保管交接工作。标准分15分，评分办法：

1、人员车辆在岗在位方面：（5分）

（1）、如发现工作人员、巡查车辆、高空作业车不在岗不在位或在外兼职其他工程项目，当月考核扣5分；

（2）、全年度内发现3次，不在岗、不在位或在外兼职其他工程项目，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

2、未落实完成相关的各项制度及巡查日志方面：（3分）

（1）、各项制度落实不到位，责任不到人，当月考核扣0.5分；

（2）、招标人根据工作实际情况指出制度不合理的之处，未能在3日内进行整改，当月考核扣1分；

（3）、在日常工作中，没有巡查日志、维修登记，当月考核扣1分；

（4）、不认真填写巡查日志的、维修登记，与实际情况不符的，当月考核扣0.5分。

3、未做好安全防护设施方面：（3分）

（1）、首次发现巡查、维修时不穿戴安全防护服和安全帽以及不设置安全提示牌，当月考核扣3分；

（2）、全年度内发现2次，巡查、维修时不穿戴安全防护服和安全帽以及不设置安全提示牌的或者造成安全事故的，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

4、未能按规定时间完成路灯编号及与原管养公司进行路灯保管交接情况方面（4分）

（1）、中标人在签订管理养护合同后30日内未能完成路灯编号的，当月考核扣2分。

（2）、中标人在中标后管理养护合同后30日内未能完成与原管养公司进行路灯保管交接的，当月考核扣2分。

（二）、路灯管理养护考核细则（ 70 分）

1、考核内容：按照市电路灯管理养护要求的工作内容、范围、质量、规格等要求及招标人的要求来实施完成管理养护工作等情况（6分）

考核标准：按照市电路灯管理养护的工作内容、范围、质量、规格等要求及招标人的要求进行更换光源、镇流器、触发器、电容器、高压、低电缆，箱变内高、低压部分电器、变压器，更换时应使用国内外一线著名品牌原厂产品【更换地下电缆及预埋穿管线时必须使用电缆的规格为国标VV4×25mm²＋1×16mm²，穿线管规格直径60mmPE管（或要与原标准、规格要求相符合）】，确保市电路灯安全使用。中标人的管理养护工作中必须严格按照安全带电作业的章程来完成管理养护工作。标准分6分，评分办法：

（1）、在未造成严重后果的情况下，出现未按要求更换光源、镇流器、触发器、电容器、高、低压电缆、穿线管的或未按箱变管理养护内容及要求进行管理养护的，中标人必须重新更换并承担一切费用，当月考核扣6分 ；

(2)、在未造成严重后果的情况下，全年度出现2次，未按要求更换光源、镇流器、触发器、电容器、高、低压电缆、穿线管的或未按箱变管理养护内容及要求进行管理养护的，中标人必须重新更换并承担一切费用。另外，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人必须承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

(3)、如管理养护过程中因管理养护不当或不到位的造成路灯设施不能正常使用的或者造成安全事故等严重后果的，中标人承担全部的恢复工作及一切费用。另外，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

(4)、在更换路灯组件过程中发生的一切安全事故，均由中标人承担全部责任，与招标人无关。另外，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

2、考核内容：路灯维修、加固情况（9分）

考核标准：中标人必须安排专人日夜巡查路灯使用及紧固情况，防止灯杆倾斜、倾倒及灯具脱落等情况发生，如发生此类情况，24小时内中标人必须修复完毕。标准分 9分，评分方法：

(1)、未能巡发现查方面：（3分）

①中标人必须每天24小时对所有路灯设施循环巡查，如未能发现或20分钟内未能达到检查地点，当月扣3分；

②、中标人全年度内出现3次，未能发现或20分钟内未能达到检查地点的，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

(2)、未能24小时内修复方面：（6分）

①、在未造成行人、车辆安全事故的情况下，未能在24小时内修复完毕的，当月考核扣6分；

②、中标人全年度内出现3次未能在24小时内修复的，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

(3)、中标人在管理养护过程中出现路灯倾斜、倾倒及灯具脱落等情况，造成行人、车辆安全事故，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

3、考核内容：完成路灯组件被烧毁、短路及其他原因造成路灯不能正常使用的修复情况（9分）

考核标准：中标人必须安排专人日夜检查路灯使用情况，防止出现高、低压电缆线损坏、烧毁，箱变内高、低压电器组件(含变压器)损坏、烧毁、变压器缺油以及其他原因造成路灯不能够正常使用。如发生此类情况，中标人应在24小时内采取措施进行修复。标准分9分，评分办法：

(1)、未能巡查发现方面（3分）

①、中标人必须每天24小时对所有路灯设施循环巡查使用情况，如未发现或20分钟内未能达到检查地点，当月扣3分；

②、全年度内出现3次未发现或20分钟未到达检查地点的，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

（2）、未能24小时内修复方面：（6分）

①、未能在24小时内修复完毕的，当月考核扣6分；

②、全年度内出现3次未能在24小时内修复完毕的，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

4、考核内容：完成路灯组件被损坏、被盗恢复情况，（ 30分）。

考核标准：中标人必须安排专人加大巡查力度，防止出现路灯、箱变、高、低电缆线等设施被损坏或被盗等情况发生。如发生此类情况，中标人应及时巡查发现并在48小时内恢复正常。如遇路灯及箱变被车辆撞坏不能使用，中标人应及时、安全的将撞坏的路灯或箱变移走，不能留下任何安全隐患。中标人应在20日内重新安装新的路灯并投入使用，箱变10日内重新安装并投入使用。标准分30分，评分方法：

（1）、未能巡查发现方面：（3分）

①、中标人未能发现或20分钟内未能达到检查地点的，当月考核扣3分

②、中标人全年度内3次出现未能发现或20分钟内未能达到检查地点的，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任，与招标人无关。

（2）、未能在48小时恢复方面：（7分）

①、中标人未能在48小时内恢复正常使用的，当月考核扣7分；

②、全年度内出现3次中标人未能在48小时内恢复正常使用的，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

（3）、如遇箱变被车撞坏不能使用，未按规定时间重新安装并投入使用方面（10分）

①、中标人未能在10日内重新安装新的箱变并投入使用的，当月考核扣5分；

②、中标人未能在20日内重新安装新的箱变并投入使用的，当月考核扣10分；

③、中标人未能在30日内重新安装新的箱变并投入使用的，标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

（4）、如遇路灯被车撞坏不能使用，未按规定时间重新安装并投入使用方面（10分）

①、中标人未能在20日内重新安装新的路灯并投入使用的，当月考核扣5分；

②、中标人未能在30日内重新安装新的路灯并投入使用的，当月考核扣10分；

③、中标人未能在40日内重新安装新的路灯并投入使用的，标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

（5）、遇路灯或箱变被车辆撞坏不能使用，中标人未能及时、安全的将撞坏的路灯或箱变移走，留下安全隐患，造成行人、车辆安全事故，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

5、考核内容：完成路灯私拉电线制止及恢复情况，(3分)

考核标准：中标人在管理养护期间应加大巡查管理力度，防止有私拉电线到盗用路灯照明用电的行为发生。如有该行为发生，中标人应在8小时内切断并妥善处理，标准分（3分）评分办法：

（1）、未发现的或未有效制止的或未在8小时内切断恢复的，当月考核扣3分；

（2）、全年度内出现3次，未发现的或未有效制止的或未在8小时内修复完毕的，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

6、考核内容：完成道路施工擅自开挖、拆除、迁移路灯、箱变、电缆等行为的制止及恢复情况（7分），

考核标准：中标人在管养期间应加大巡查管理力度，防止有道路施工中擅自开挖、拆除、迁移路灯、箱变、地下电缆线等行为的发生。如有发生此类行为，中标人应及时制止并采取保护措施，同时24小时内将其恢复并预埋穿管线（电缆、穿管线要与原标准、规格要求相符合）。未经招标人同意，中标人不得擅自同意挖掘、拆除、迁移市电路灯、箱变、电缆线等设施。标准分7分，评分办法：

(1)、未发现的或未有效制止并采取保护措施的或未在24小时内恢复的或恢复过程中未预埋穿线管的，当月考核扣7分；

(2)、全年度内出现3次，未发现的或未有效制止并采取保护措施的或未在24小时内恢复的或恢复过程中未预埋穿线管的，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任，与招标人无关。

(3)、如中标人擅自同意挖掘、拆除、迁移路灯、箱变、电缆等设施，中标人承担恢复所有费用。另外，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

7、考核内容：根据季节、天气变化调整路灯亮灯时间情况(6分)

考核标准：中标人在管养期间应根据季节、天气变化等情况，随时对路灯的亮灯时间进行调整，确保不发生白天亮灯、夜晚灭灯（包括亮灯不及时）等现象，如招标人有特殊情况安排亮灯时间，中标人无条件服从。标准分6分，评分办法：

(1)、未发现白天亮灯的或夜晚灭灯（包括亮灯不及时）的或未根据季节、天气变化及时调整亮灯时间的或未按照招标人有特殊情况安排亮灯时间的，当月考核扣6分

（2）、全年度出现2次以上（含2次）未发现白天亮灯的或夜晚灭灯（包括亮灯不及时）的或未根据季节、天气变化及时调整亮灯时间的或未按照招标人有特殊情况安排亮灯时间的，当月考核双倍扣分。

（三）路灯应急管理考核细则（10分）

考核内容：完成应急管理情况

考核标准：中标人必须建立应急预案，组织工作人员应急抢险业务知识培训及模拟现场演练，人员、车辆、高空作业车、抢险机械必须保障到，确保应急抢险任务的安全完成。标准分：10分，评分办法：

（1）、未能制定应急抢险预案并有效组织演练及实施的，当月考核扣5分。

（2）、首次在应急抢险过程中，人员、车辆、高空作业车、抢险机械未能第一时间到位或不能使用的，当月考核扣10分。

（3）、全年度出现2次在应急抢险过程中，人员、车辆、高空作业车、抢险机械未能第一时间到位或不能使用的，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

（4）、在应急管理过程中发生的一切安全事故，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

（四）路灯上张贴、悬挂宣传品、广告等考核细则（5分）

考核内容：完成制止及清理擅自张贴宣传品、广告、悬挂道旗行为情况。

考核标准：中标人在管养期间应加大巡查管理力度，防止有在路灯上擅自张贴宣传品、广告、悬挂道旗等行为发生。如有此类行为发生，中标人应及时制止并在24小时内对宣传品、广告、道旗进行清理和拆除。标准分5分，评分方法：

（1）、未能发现的或未有效制止的或24小时内未处理的，当月考核扣5分。

（2）、全年度出现2次以上（含2次）未能发现的或未有效制止的或24小时内未处理的，当月考核双倍扣分。

（五）路灯亮灯情况考核细则

考核标准：每月招标人对中标人管养的路灯的亮灯率和设施完好率分别进行考核，亮灯率98%（含）以上、完好率95%（含）以上为合格。确保路灯的正常运行。

1、亮灯率不低于98%（含）为合格，每条路的路灯亮灯率（亮灯率按实计算）在合格基础上每减少1%的，按2000元/月·次进行扣除，直到扣完为止。

2、完好率不低于95%（含）为合格，每条路的设施完好率（完好率按实计算）在合格基础上每减少1%的，按2000元/月·次进行扣除，直到扣完为止。

3、如中标人全年度内出现3次未能达到合格的亮灯率，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失，与招标人无关。

（六）、考核特别规定

1、招标人发现中标人在日常管理过程中有管理养护不到位的问题，招标人向中标人送达管理养护整改通知书，中标人必须在通知规定的时间内完成工作，如中标人未能在规定的时间内完成管理养护整改工作。招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任。

2、如中标人在管理养护过程中不能及时解决出现的问题或出现解决问题过程中有拖拉、扯皮、不服从管理等现象或未按照招标人要求完成管理养护工作的，招标人有权单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失。

（七）、考核结果评定及执行

1、考核结果评定

(1)、分值考核满分为100分，每月对上述考核内容进行考核评分。

(2)、当月考核在90分以上为合格（含90分），不扣款；不足90分（不含90分）的，每缺少一分的，扣除人民币2000元；

2、考核结果执行

(1)、上月考核中发现的问题到下月考核时仍然没有整改到位，在考核中双倍扣分（有其他具体规定的除外）。

(2)、如在考核中某项考核内容，全年度出现2次考核不达标，当月双倍扣分，亮灯率考核双倍扣款（有其他具体规定的除外）。

(3)、全年度的月考核中出现2次90分以下的，招标人有权立即单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失。

(4)、如中标人在管理养护过程中未达到路灯管理养护项目方案的要求，被招标人按照相应的考核细则单方面解除合同的，严格按照相应考核细则的规定执行。

(6)、如中标人违反考核特别规定的，招标人有权立即单方面解除合同，没收全部履约保证金，同时不予支付任何管养费用，中标人承担全部责任及一切损失。

(8)、中标人在管理养护考核中根据路灯管理养护考核办法的规定，被招标人单方面解除合同后，招标人可以将全年的管理养护费用和没收的履约保证金用于全部路灯的管理养护。

# 五、投标文件的编制

1.  中标人应递交资信证明文件、商务标文件资料：

1.1 资信证明文件

（1）企业法人营业执照副本；

（2）企业资质证书副本；

（3）企业安全生产许可证副本；

（4）建造师注册身份证和注册证书；

（5）建造师安全生产考核合格证书；

（6）投标企业的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的参加投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标企业是事业单位的，须由其主管部门出具证明。

（7）拟投入本项目的人员、设备清单及相关资格证书等证明材料。

（8）投标人认为需要提供的其他材料。

1.2商务标文件

（1）法定代表人证明文件和本人身份证复印件（或委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件）（复印件需加盖企业公章）；

（2） 诚信投标承诺书；

（3） 投标函（含分项报价清单表）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

2.   有效期

2.1  选取有效期为 60日历天（从选取截止之日算起）。在此期限内，凡符合本交易文件要求的中标文件均保持有效。

2.2  在特殊情况下，项目单位在原定选取有效期内，可以根据需要以书面形式向投标企业提出延长选取有效期的要求，对此要求投标企业须以书面形式予以答复。投标企业可以拒绝项目单位这种要求，而不被没收保证金。同意延长选取有效期的投标企业既不能要求也不允许修改其中标文件，但需要相应的延长履约担保的有效期，在延长的选取有效期内，本须知关于履约担保的退还与没收的规定仍然适用。

# 六、投标文件的密封和递交

1.   投标文件的份数和签署

1.1  投标文件：书面文件一式 四 份，正本 一 份，副本 三 份。

1.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

1.3  投标文件中的授权书、诚信投标承诺书、投标函应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，责任由企业负责。

1.4  投标企业资格证明文件复印件应加盖投标企业公章，否则，责任由企业负责。

2.   投标文件的装订、密封和标记

2.1  投标文件的装订要求

2.1.1投标文件按资格证明文件、商务标文件分别装订。

2.2  投标文件的密封

2.2.1应当将资格证明文件、商务标文件分别装订分别密封于投标文件袋内，投标文件正本、副本密封于同一投标文件袋内。

3.   投标文件的提交

3.1 投标人在规定的投标截止时间前提交投标文件，投标人应对清单和最高投标限价予以复核、确认。开标现场如有问题，应在项目单位规定的时间内补齐交易文件要求的投标文件的资料。

# 七、投标文件格式

## 请各投标单位制作投标文件时，注意投标文件内相关材料、图片的清晰度。如投标文件不清晰、无法识别相关内容，投标人现场如能提供相关原件，则审查原件，如现场对不清晰的材料不能提供原件审查，按无效标处理，所产生的后果由投标单位自行承担。

1.1 资信证明文件

（1）企业法人营业执照副本；

（2）企业资质证书副本；

（3）企业安全生产许可证副本；

（4）建造师注册身份证和注册证书；

（5）建造师安全生产考核合格证书；

（6）投标企业的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的参加投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标企业是事业单位的，须由其主管部门出具证明。

（7）拟投入本项目的人员、设备清单及相关资格证书等证明材料。

（8）投标人认为需要提供的其他材料。

1.2商务标文件

（1）法定代表人证明文件和本人身份证复印件（或委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件）（复印件需加盖企业公章）；

（2） 诚信投标承诺书；

（3） 投标函（含分项报价清单表）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

# 一、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标企业名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓     名：     性别：   年龄：   职务：

系                                （投标企业名称）的法定代表人。

特此证明。

投标企业：                 （盖章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标企业）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）中标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

投标企业（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：               （签字或盖章）

年    月    日

# 二、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠参选，不以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标企业相互串通参选报价，不排挤其他投标企业的公平竞争、损害项目单位的合法权益；

五、不与项目单位、代理机构或其他投标企业串通参选，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人没有下列情形：1、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第八条规定的失信被执行人；2、《最高人民检察院关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）规定的（近三年内）有行贿犯罪记录的单位和个人；3、《企业信息公示暂行条例》（第654号国务院令）第十八条规定，被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的企业；4、在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的；5、《滁州市公共资源交易竞争主体信用信息记录及披露管理暂行办法》《滁州市公共资源交易竞争主体信用信息认定及记录标准》规定的，竞争主体被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的或被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的；6、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，被列入重大税收违法案件当事人名单的企业；7、被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的企业。

七、投标企业近三年无农民工工资拖欠情况，若发生相关质疑或投诉，则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的投标企业无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则取消中标资格；

八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

九、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

十、保证中标之后，按照中标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十一、保证企业及所属相关人员在本次参选中无行贿等犯罪行为；

十二、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程；或如该建造师有在建工程，保证在在确定中标候选人7日内办理完成原在建（中标）工程建造师的变更手续。

十三、如在参选过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十四、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消参选资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给项目单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标企业（盖章）：          法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期（投标截止日前5日内）：     年     月     日

# 三、投 标 函

致：        （项目单位）

1、根据你方招标的                 工程交易文件，遵照《有关规定，经踏勘项目现场和研究上述交易文件的参选须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以           （             ）元作为总报价承包上述工程的路灯养护、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部交易文件及有关附件，承诺交易文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出         建造师（注册编号：       ）为本工程负责人，保证在接到开工通知书后   即   开始本工程的养护，并在  合同签订后至2021年 月 日（自合同签订之日起服务期一年）  个日历天（工期）内完成本合同的养护，养护质量达到  国家路灯管理维护质量 合格    标准，并移交整个工程。

4、如果我方在本中标文件有效期内撤回中标文件，或在中标通知书下达后  7  天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，招标人将给予相应处罚，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照交易文件的规定提交 （中标价-暂列金额）×10% 元作为履约担保。

投标企业：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

## 附：分项报价清单

分项报价清单表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 投标报价最高单价限价 | 投标报价单价 | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯养护 | 盏 | 3809 | 235 |  |  |  |
| 2 | 路灯迁移（拆除） | 盏 | 20 | 2000 | 2000 | 40000 | 本项为暂列项，具体以养护过程才实际产生数量计算。 |
| 3 | 路灯迁移（拆除加迁移安装） | 盏 | 10 | 4000 | 4000 | 40000 |  |
| 4 | 投标总报价： 元；小写： 元； （填入投标函） |

注：

- 工程设置投标报价最高限价及综合单价最高限价，投标报价最高限价975115.00元（含暂列路灯迁移费用8.0万元），综合单价最高限价235.00元/盏/年。投标人报价不得高于（不含等于）本项目最高限价，否则按无效标处理。

- 因疫情影响，路灯养护脱管近6个月，现状存在部分路灯损毁。各潜在投标人自行勘察管养范围内线路、设备和路灯盏数，中标人在签订合同之日起1个月内完成现有管养范围内所有设备及路灯的修复工作，确保线路、设备和路灯百分之百完好，所需费用包含在中标单价内，甲方不再单独支付维修费用，甲方在签订合同后1个月组织验收，达不到完好要求，扣除当月养护费用。

3、路灯迁移：养护单位必须按招标人要求对路灯进行迁移或拆除，若发生拆除，招标人给予养护单位2000元/组的拆除费（拆除后的路灯暂放在养护单位的仓库，并由养护单位进行保管），若发生迁移，招标人给予养护单位4000元/组的迁移费（迁移费含旧路灯的拆除、保管费，路灯的安装（迁移后地址）、调试及通电后亮灯的所有费用）。

中标单价包死，今后不做任何调整。投标人投标报价中应充分考虑运输、装卸、安全、技术、服务、保险、税金、验收、风险等及完全达到交易文件要求内容并通过验收合格所需的全部费用。招标人不再另行支付因养护维修、抢修等情况需增加材料、人员、机械等的任何费用。因材料丢失、被盗等所造成的损失视为中标人巡查不到位，所有损失由中标人负责（不可抗力除外）。

投标人名称（签章）：

法定代表人 (签章)：

日    期：        年      月      日

# 八、项目单位、代理机构对本交易文件的确认

我单位对经开区路灯养护工程（二次） 的施工交易文件进行确认。 项目单位：滁州市同创建设投资有限责任公司 联系人：欧明郁 朱宝山 联系方式：0550-33219389、18955085876 （单位盖章） 2020年4月

代理机构：滁州市建设工程招标代理有限公司 项目负责人：刘振宇、袁民超 联系方式： 0550-3087633、15345505550 （单位盖章） 2020年4月